## Slide 1: תיקוני חומרה שבוצעו במערכת

## Slide 2: ג'אמפר J2 החדש (מחובר ל-DAC1 ולחלק מה-ADC החדש):
שינויים ב-:SPI
החלפת ה-FRAME ב-DCLK,
שימוש ב-clock capable pins
Fix1
Fix2
Fix3
Fix4

## Slide 3: שינויי רגליים SPI:
חשוב לציין שעדיין לא ניתן להשתמש בפונקציות מ-SPIx כיוון שאין מספיק צ'יפ סלקט.
שינויים בvitis:
הסידור החדש מיושם:

## Slide 4: השפעה על התוכנה:
SPI_MOSI (SDO) 10
SPICLK12
SPI_LE15
SPI_DAC1 13
SPI_MISO11
CSB_ADC0
CS_DAC214
SP_SDFS הוחלף בביט נוסף לתקשורת.

## Slide 5: ניתוק אדמה מ-:
לפני:
איך היה אמור להיראות לפי הסכמה של הכרטיס:
תוקן גם בג'אמפר J1

## Slide 6: מחיקות שהתבצעו:
הוחלפו בביטים מה-ADC

## Slide 7: ביטים הפוכים J2 :
Fix4

## Slide 8: ג'אמפר J1 החדש (מחובר ל-DAC2 ולחלק מה-ADC החדש):
שינוי מיקום FPGA_CLK
Fix5
Fix6
Fix7

## Slide 9: חיבור שעון:
כניסת FPGA_CLK_P/N צריכה להיות מרגליים שהן clock capable (MRCC או SRCC). ניתן להחליף עם קו דיפרנציאלי PARITY_P/N של ה-DAC שאינו בשימוש בכלל. מיקומים חדשים: FPGA_CLK_P J1_48JX1_LVDS_13_P N20 FPGA_CLK_N J1_50JX1_LVDS_13_N P20
PARITY_P J1_30JX1_LVDS_7_P W14 PARITY_N J1_32JX1_LVDS_7_N Y14
לאחר התיקון בבורד- החלפה של הרגליים גם ב-.xdc ומחיקה של השורה של ה-clock dedicated route false. התיקון הזה שם את ה-MMCM באותו איזור של התכנון ולא זורק אותו לתחתית התכנון
להחליף בין FPGA ל-PARITY
תוקן
Fix5

## Slide 10: ביטים הפוכים J1 :
רוב הביטים שהיו הפוכים הוחלפו בביטים של ADC החדש. DAC2 היה תקין מבחינת כיווניות הביטים.
Fix7

## Slide 11: DAC1 מתוקן:
קו Parity ו-FRAME בוטלו ומחוברים לאדמה.
סודרה קוטביות של המוצאים A ו-C. צריך לתקן ב-vitis
Fix8
Fix9
Fix10

## Slide 12: DAC1 תיקון מוצאים הפוכים
להחליף בין הנטים של ערוץ A ו-C ב-DAC1.
לאחר מכן- לשנות את ההגדרה דרך ה-vitis: (בקובץ dac.c)
תוקן
Fix8

## Slide 13: קווי LVDS הפוכים ב-DAC1:
D12-13 קיבלו Double negative. גם צריכים להיות מוחלפים שמית בכניסה ל-DAC1 וגם בכניסה לג'אמפר.
כככל- P מעל N בכל הזוגות (כלל תקף רק ל-DAC).
אותה החלפה ב-DATACLK_DAC1 ב-J2
לאחר התיקון- יש לתקן את הרכיבים הבאים:
מכיל תיקון לביטים ההפוכים ב-DATA
תיקון לשעון ההפוך
תוקן
Fix9
Fix4

## Slide 14: DAC2 מתוקן:
קו Parity ו-FRAME בוטלו ומחוברים לאדמה.
Fix11

## Slide 15: שעון מתוקן:
הוספת נגדים ל-DACCLK2
Fix12

## Slide 16: חיבורי נגד לאדמה ל-DACCLK2
חסרים נגדים לאדמה, שנוספו במיוחד לאחר מכן באחד התיקונים.
תוקן
Fix12

## Slide 17: תיקונים בספקי אנרגיה ל-DAC:
שינוי ערך נגד
הוספת ענף נוסף ל-1.2vDIGI_DACx
Fix13-14
Fix15-16

## Slide 18: אנרגיה- שינוי מתחים לרגולטורים
U12,U13,U17,U18: מתח הכניסה ב-IN כרגע מוגדר להיות 1.2v והוא צריך להיות 1.4v על מנת לעבור את המגבלה של ה-Undervoltage Lockout.
בנוסף, בשני ה-DAC יש צורך להוסיף ענף של 1.2VDIGI_DACx במקום הדרך שהוא מחובר כרגע, ללא הרגולטור.

## Slide 19: אנרגיה- שינוי מתחים לרגולטורים
על מנת לסדר את המתח לרגולטורים, נצטרך להתעסק בממיר שלפני. לפי הדאטאשיט:
נניח והולכים על מתח כניסה של 1.5v, נצטרך להחליף את נגד בנגד בערך של . הנגד בתמונה הוחלף בנגד הזה: Vishay CRCW2010270KFKEF

## Slide 20: התאמת AD9643 ל-PCB:
מקבל מתח מ-1.8V_AVDD ו- 1.8V_DRVDD בבלעדיות (הם הרכיבים היחידים שמשתמשים בהם)
נוספו P16 ו-P17 כקווי שליטה.
נוספו מערכי נגדים (RN3-RN6)

## Slide 21: התאמת ADC3569 ל-PCB:
כמו ב-evaluation board של ה-ADC3669 מאותה סדרה, המוצאים מחוברים לנגדים בעלי התנגדות נמוכה (בשרטוט שם מחוברים ל- 0 אוהם), לפני שמחוברים לרגליים של הבורד.

## Slide 22: מסלול כניסה ל-ADC:

## Slide 23: PORT P1
רגליים פנויות מהבורד מחוברות ל-P1 לטובת תקשורת עתידית עם בורד נוסף.